Załącznik nr 1A do SIWZ

Tabela techniczna zamówienia

Serwer pod wirtualizację (2 sztuki)

Nazwa producenta: ……………………………………………………….

Oferowany model: …………………………………………………………

| Lp. | Nazwa komponentu, inne wymagania | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa ze wszystkimi komponentami umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack Wysokość maksymalnie 2U Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack | 1. spełnia/nie spełnia * wysokość ……U (max 2U) spełnia/nie spełnia * |
|  | Płyta główna | Dwuprocesorowa, z możliwością instalacji procesorów min dwudziestodwurdzeniowych Możliwość instalacji minimum 5 złącz PCI Express za pomocą tzw. riser-cards. Serwer w ramach złącz PCI Express musi potrafić obsługiwać 2 karty podwójnej szerokości GPU dla optymalizacji związanej z infrastrukturą VDI Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) – musi istnieć możliwość instalacji dwóch pamięci pracujących jako macierz RAID1 (mirror); Pamięć ta musi być zgodna (poziom sterowników oraz HCL) z oprogramowaniem VMware vSphere 5.5 i nowszym | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Procesory | Zainstalowane dwa procesory w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min 724 pkt, min 30 pkt (każdy wątek). Każdy procesor musi posiadać minimum 20MB pamięci SmartCache oraz wspierać pamięci typu DDR4 2400MHz. Dodatkowo pojedynczy rdzeń procesora w trybie Turbo musi pracować z prędkością co najmniej 3.50 GHz. | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane min 256 GB pamięci RAM typu DDR4 Low-Power Registered (LRDIMM) o prędkości nie gorszej niż 2133MHz oraz możliwość rozbudowy pamięci o dodatkowe 512 GB wykorzystując kości o rozmiarze nie większym niż 32GB bez wymiany dostarczonych pamięci Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 1.4TB pamięci RAM DDR4 | Producent i model: ……………………………… Rozmiar pojedynczej kości pamięci RAM ……………… GB Zainstalowane ….. GB pamięci RAM oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe …. GB spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Dyski twarde | Minimum 24 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5 Minimum 2 z 24 wnęk muszą umożliwiać instalację dysków NVMe 2.5 cala o pojemności min3 TB (każdy), hotplug. | spełnia/nie spełnia * |
|  | Nośniki dostarczone wraz z serwerem | Dwa nośniki Flash 64GB pracujące jako Mirror (RAID 1) przeznaczone na instalację VMware ESXi. Odpowiednie komponenty dla realizacji RAID 1 muszą być zainstalowane w serwerze. Nośniki nie mogą zajmować slotów SFF na dyski twarde. | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Kontrolery LAN | 2 porty 10GE Ethernet na wkładki SFP+ (z wkładkami typu SR). Karta musi wspierać tryb pracy CNA, oraz wirtualizować się na min. 5 kart bez wykorzystywania funkcji SR-IOV 2 porty 1GE Ethernet RJ45 (10/100/1000) | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Kontrolery I/O | 2 porty Fibre Channel 8Gbps z wkładkami SWL | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Porty | zintegrowana karta graficzna 1 port szeregowy RS232 (RJ45) 1x USB wewnętrzne – w środku obudowy 2x min USB 3.0 zewnętrzne z tyłu obudowy 2 x USB min 2.0 zewnętrzne z przodu obudowy 1 x VGA (DB15) zewnętrzne z tyłu obudowy i 1 x VGA (DB15) zewnętrzne z przodu obudowy. Zamawiający dopuszcza, że porty zewnętrzne z przodu obudowy mogę być rozszyte za pomocą odpowiedniego złącza/kabla rozszywającego. | spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Zasilanie | Zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy minimalnej 1100W każdy | spełnia/nie spełnia * |
|  | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o następujących funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Karta zarządzająca musi wspierać monitoring karty RAID (logiczne volumeny, fizyczne dyski, grupy RAID) jeśli takowa jest zainstalowana w serwerze Jeśli wymagane są licencje dla wyżej opisanych funkcjonalności – należy je dostarczyć wraz z serwerem | spełnia/nie spełnia * |
|  |  | FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT: Zamawiający posiada oprogramowanie Cisco UCS Manager, dostarczany serwer będzie wspierany przez posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie zarządzające. | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Wspierane OS | VMWare ESXi 5.5 oraz 6.x – wymagana certyfikacja VMware. Zamawiający posiada odpowiednie licencje VMware – takowe nie muszą być dostarczane razem z serwerem | spełnia/nie spełnia * |
|  | Oprogramowanie | Zamawiający posiada oprogramowanie Veeam do realizacji kopii zapasowych ze swojej infrastruktury serwerowej. Wraz z serwerem muszą być dostarczone licencje na 2 fizyczne procesory Veeam Backup & Replication w wersji Standard dla środowiska VMware. Licencje muszą być objęte 36 letnim wsparciem producenta z prawem do aktualizacji do najnowszych wersji. | spełnia/nie spełnia * |

Serwer pod rozbudowę systemu kopii zapasowych (1 sztuka)

Nazwa producenta: ……………………………………………………….

Oferowany model: …………………………………………………………

| Lp. | Nazwa komponentu, inne wymagania | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa ze wszystkimi komponentami umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack Wysokość maksymalnie 2U Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack 19” | spełnia/ nie spełnia * Wysokość ……U (max 2U) spełnia/ nie spełnia * |
|  | Płyta główna | Dwuprocesorowa z możliwością instalacji procesorów min dwudziestodwurdzeniowych | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Możliwość rozbudowy | Zwiększenie wydajności obliczeniowej poprzez instalację dodatkowego procesora Możliwość instalacji minimum dwóch dodatkowych kart z listy poniżej: 2 porty FC 8Gbps 2 porty FC 16Gbps 2 porty 10GE Ethernet 2 porty 40GE Ethernet | spełnia/ nie spełnia * spełnia/ nie spełnia * |
|  | Procesory | Zainstalowany jeden procesor w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min 133 pkt, min 22 pkt (każdy rdzeń). | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 32GB pamięci RAM typu DDR4 Registered 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 768 GB pamięci RAM DDR4 Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC | Producent i model: ……………………………… Rozmiar pojedynczej kości pamięci RAM ……………… GB Zainstalowane … GB pamięci RAM (min. 32 GB) spełnia/ nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Pojemność dysków twardych | Minimum 2 dyski SSD o pojemności nie mniejszej 230GB każdy. Dyski muszą mieć parametr DWPD nie mniejszy niż 3. Wsparcie dla minimum 12 dysków twardych 3.5” bez konieczności rozbudowy, wszystkie dyski muszą znajdować się z przodu obudowy, hotswap. Minimum 4 dyski o prędkości rotacyjnej 7200rpm oraz pojemności 8TB każdy | Producent i model: ……………………………… spełnia/ nie spełnia * spełnia/ nie spełnia * Ilość dysków 3.5” … (min. 4); prędkość rotacyjna … rpm (min. 7200rpm); pojemność jednego dysku ... TB (min. 8TB) |
|  | Kontrolery RAID | Sprzętowy kontroler RAID pracujący w trybach RAID 0, 1, 1+0, 5, 6 z pamięcią cache minimum 2GB. Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą zasilania modułem baterii lub równoważnym, kontroler RAID musi posiadać 2 porty SAS 12G wewnętrzne. Kontroler musi wspierać możliwość akceleracji operacji I/O poprzez SSD-Cache. | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Kontrolery LAN | 2 porty Ethernet RJ45 4 porty 10Gbit/s Ethernet na wkładki SFP+. Porty muszą być rozbite na 2 karty typu PCI-E lub jedną kartę LOM i jedną kartę PCI-E. Porty SFP+ muszą być obsadzone wkładki typu SFP+ SR | Producent i model: ……………………………… spełnia/ nie spełnia * spełnia/ nie spełnia * |
|  | Kontrolery I/O | 2 porty Fibre Channel 8Gbps z wkładkami SWL | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Porty | 3x USB (minimum 1 port musi być typu USB 3.0), w tym 1x USB wewnętrze – w środku obudowy oraz 2x USB zewnętrze z tyłu obudowy | spełnia/nie spełnia * |
|  | Zasilanie | Zainstalowane dwa redundantne zasilacze hotplug o sprawności 90% o mocy minimalnej 460W | spełnia/nie spełnia * |
|  | Zarządzanie | Sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o następujących funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Karta zarządzająca musi wspierać monitoring karty RAID (logiczne volumeny, fizyczne dyski, grupy RAID) Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) | spełnia/nie spełnia * |
|  |  | FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT: Przekierowanie konsoli graficznej będzie działać bez konieczności wykorzystania technologii Java wykorzystując np. .NET lub równoważną technologię | spełnia/nie spełnia * |
|  | Wkładki do przełączników | 8 wkładek typu SFP+ SR 10 GB do przełączników Cisco Nexus 5548 posiadanych przez Zamawiającego | spełnia/nie spełnia * |

…………..............................................................

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować jeden z trzech wariantów:

- zainstalowane 256 GB pamięci RAM oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe 512 GB

- zainstalowane 384 GB pamięci RAM oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe 384 GB

- zainstalowane 512 GB pamięci RAM oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe 256 GB