Załącznik nr 1A do SIWZ

Tabela techniczna zamówienia

Serwer pod wirtualizację (2 sztuki)

Nazwa producenta: ……………………………………………………….

Oferowany model: …………………………………………………………

| Lp. | Nazwa komponentu, inne wymagania | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa ze wszystkimi komponentami umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack Wysokość maksymalnie 2U Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack | 1. spełnia/nie spełnia * wysokość ……U (max 2U) spełnia/nie spełnia * |
|  | Płyta główna | Dwuprocesorowa, z możliwością instalacji procesorów min dwudziestodwurdzeniowych Możliwość instalacji minimum 5 złącz PCI Express za pomocą tzw. riser-cards. Serwer w ramach złącz PCI Express musi potrafić obsługiwać 2 karty podwójnej szerokości GPU dla optymalizacji związanej z infrastrukturą VDI Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) – musi istnieć możliwość instalacji dwóch pamięci pracujących jako macierz RAID1 (mirror); Pamięć ta musi być zgodna (poziom sterowników oraz HCL) z oprogramowaniem VMware vSphere 5.5 i nowszym | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Procesory | Zainstalowane dwa procesory w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min 724 pkt, min 30 pkt (każdy wątek). Każdy procesor musi posiadać minimum 20MB pamięci SmartCache oraz wspierać pamięci typu DDR4 2400MHz. Dodatkowo pojedynczy rdzeń procesora w trybie Turbo musi pracować z prędkością co najmniej 3.50 GHz. | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane min 256 GB pamięci RAM typu DDR4 Low-Power Registered (LRDIMM) o prędkości nie gorszej niż 2133MHz oraz możliwość rozbudowy pamięci o dodatkowe 512 GB wykorzystując kości o rozmiarze nie większym niż 32GB bez wymiany dostarczonych pamięci Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 1.4TB pamięci RAM DDR4 | Producent i model: ……………………………… Rozmiar pojedynczej kości pamięci RAM ……………… GB Zainstalowane ….. GB pamięci RAM oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe …. GB spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Dyski twarde | Minimum 24 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5 Minimum 2 z 24 wnęk muszą umożliwiać instalację dysków NVMe 2.5 cala o pojemności min3 TB (każdy), hotplug. | spełnia/nie spełnia * |
|  | Nośniki dostarczone wraz z serwerem | Dwa nośniki Flash 64GB pracujące jako Mirror (RAID 1) przeznaczone na instalację VMware ESXi. Odpowiednie komponenty dla realizacji RAID 1 muszą być zainstalowane w serwerze. Nośniki nie mogą zajmować slotów SFF na dyski twarde. | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Kontrolery LAN | 2 porty 10GE Ethernet na wkładki SFP+ (z wkładkami typu SR). Karta musi wspierać tryb pracy CNA, oraz wirtualizować się na min. 5 kart bez wykorzystywania funkcji SR-IOV 2 porty 1GE Ethernet RJ45 (10/100/1000) | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Kontrolery I/O | 2 porty Fibre Channel 8Gbps z wkładkami SWL | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Porty | zintegrowana karta graficzna 1 port szeregowy RS232 (RJ45) 1x USB wewnętrzne – w środku obudowy 2x min USB 3.0 zewnętrzne z tyłu obudowy 2 x USB min 2.0 zewnętrzne z przodu obudowy 1 x VGA (DB15) zewnętrzne z tyłu obudowy i 1 x VGA (DB15) zewnętrzne z przodu obudowy. Zamawiający dopuszcza, że porty zewnętrzne z przodu obudowy mogę być rozszyte za pomocą odpowiedniego złącza/kabla rozszywającego. | spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Zasilanie | Zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy minimalnej 1100W każdy | spełnia/nie spełnia * |
|  | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o następujących funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Karta zarządzająca musi wspierać monitoring karty RAID (logiczne volumeny, fizyczne dyski, grupy RAID) jeśli takowa jest zainstalowana w serwerze Jeśli wymagane są licencje dla wyżej opisanych funkcjonalności – należy je dostarczyć wraz z serwerem | spełnia/nie spełnia * |
|  |  | FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT: Zamawiający posiada oprogramowanie Cisco UCS Manager, dostarczany serwer będzie wspierany przez posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie zarządzające. | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Wspierane OS | VMWare ESXi 5.5 oraz 6.x – wymagana certyfikacja VMware. Zamawiający posiada odpowiednie licencje VMware – takowe nie muszą być dostarczane razem z serwerem | spełnia/nie spełnia * |
|  | Oprogramowanie | Zamawiający posiada oprogramowanie Veeam do realizacji kopii zapasowych ze swojej infrastruktury serwerowej. Wraz z serwerem muszą być dostarczone licencje na 2 fizyczne procesory Veeam Backup & Replication w wersji Standard dla środowiska VMware. Licencje muszą być objęte 36 miesięcznym wsparciem producenta z prawem do aktualizacji do najnowszych wersji. | spełnia/nie spełnia * |

Serwer pod rozbudowę systemu kopii zapasowych (1 sztuka)

Nazwa producenta: ……………………………………………………….

Oferowany model: …………………………………………………………

| Lp. | Nazwa komponentu, inne wymagania | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa ze wszystkimi komponentami umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack Wysokość maksymalnie 2U Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack 19” | spełnia/ nie spełnia * Wysokość ……U (max 2U) spełnia/ nie spełnia * |
|  | Płyta główna | Dwuprocesorowa z możliwością instalacji procesorów min dwudziestodwurdzeniowych | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Możliwość rozbudowy | Zwiększenie wydajności obliczeniowej poprzez instalację dodatkowego procesora Możliwość instalacji minimum dwóch dodatkowych kart z listy poniżej: 2 porty FC 8Gbps 2 porty FC 16Gbps 2 porty 10GE Ethernet 2 porty 40GE Ethernet | spełnia/ nie spełnia * spełnia/ nie spełnia * |
|  | Procesory | Zainstalowany jeden procesor w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min 133 pkt, min 22 pkt (każdy rdzeń). | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 32GB pamięci RAM typu DDR4 Registered 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 768 GB pamięci RAM DDR4 Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC | Producent i model: ……………………………… Rozmiar pojedynczej kości pamięci RAM ……………… GB Zainstalowane … GB pamięci RAM (min. 32 GB) spełnia/ nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Pojemność dysków twardych | Minimum 2 dyski SSD o pojemności nie mniejszej 230GB każdy. Dyski muszą mieć parametr DWPD nie mniejszy niż 3. Wsparcie dla minimum 12 dysków twardych 3.5” bez konieczności rozbudowy, wszystkie dyski muszą znajdować się z przodu obudowy, hotswap. Minimum 4 dyski o prędkości rotacyjnej 7200rpm oraz pojemności 8TB każdy | Producent i model: ……………………………… spełnia/ nie spełnia * spełnia/ nie spełnia * Ilość dysków 3.5” … (min. 4); prędkość rotacyjna … rpm (min. 7200rpm); pojemność jednego dysku ... TB (min. 8TB) |
|  | Kontrolery RAID | Sprzętowy kontroler RAID pracujący w trybach RAID 0, 1, 1+0, 5, 6 z pamięcią cache minimum 2GB. Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą zasilania modułem baterii lub równoważnym, kontroler RAID musi posiadać 2 porty SAS 12G wewnętrzne. Kontroler musi wspierać możliwość akceleracji operacji I/O poprzez SSD-Cache. | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Kontrolery LAN | 2 porty Ethernet RJ45 4 porty 10Gbit/s Ethernet na wkładki SFP+. Porty muszą być rozbite na 2 karty typu PCI-E lub jedną kartę LOM i jedną kartę PCI-E. Porty SFP+ muszą być obsadzone wkładki typu SFP+ SR | Producent i model: ……………………………… spełnia/ nie spełnia * spełnia/ nie spełnia * |
|  | Kontrolery I/O | 2 porty Fibre Channel 8Gbps z wkładkami SWL | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Porty | 3x USB (minimum 1 port musi być typu USB 3.0), w tym 1x USB wewnętrze – w środku obudowy oraz 2x USB zewnętrze z tyłu obudowy | spełnia/nie spełnia * |
|  | Zasilanie | Zainstalowane dwa redundantne zasilacze hotplug o sprawności 90% o mocy minimalnej 460W | spełnia/nie spełnia * |
|  | Zarządzanie | Sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o następujących funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Karta zarządzająca musi wspierać monitoring karty RAID (logiczne volumeny, fizyczne dyski, grupy RAID) Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) | spełnia/nie spełnia * |
|  |  | FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT: Przekierowanie konsoli graficznej będzie działać bez konieczności wykorzystania technologii Java wykorzystując np. .NET lub równoważną technologię | spełnia/nie spełnia * |
|  | Wkładki do przełączników | 8 wkładek typu SFP+ SR 10 GB do przełączników Cisco Nexus 5548 posiadanych przez Zamawiającego | spełnia/nie spełnia * |

…………..............................................................

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

# Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. dostawa trzech serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.22.2017.RB, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Uwaga! Oświadczenie w zakresie pkt. 1 i 2 zobligowany jest wypełnić każdy Wykonawca, oświadczenie w zakresie pkt. 3 wypełnia wykonawca wyłącznie w sytuacji spełnienia wskazanych w tym oświadczeniu przesłanek.

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. dostawa trzech serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.22.2017.RB, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oświadczam, co następuje:

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ust. 2 Rozdziału 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ust. 2 Rozdziału 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# Załącznik nr 3A do SIWZ*

Zamawiający:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy *

składane na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Oświadczam, że dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:

- ** - https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),

- ** - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx (dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])

- ** - ………………………………………………… (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

[** - proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy]

W związku z powyższym wnoszę o samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, z ww. bazy danych.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

* Oświadczenie fakultatywne. Zgodnie z § 10 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126): W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww. rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Załącznik nr 4 do SIWZ

….……………………………………

(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

„WZÓR”

WYKAZ DOSTAW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę trzech serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej”, numer postępowania DE-WZP.261.22.2017.RB.

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu dostawy (zamówienia) | Wartość brutto dostawy (zamówienia) w PLN | Data wykonania dostawy (zamówienia) (dd.mm.rrrr) | Odbiorca dostawy (zamówienia) (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa dostawy (zamówienia): ……………………………………………………………………………………….. Przedmiotem zamówienia była dostawa, podłączenie i konfiguracja serwera/ów - TAK / NIE* (*skreślić niewłaściwe) | …………………………… złotych brutto |  |  |
| 2. | Nazwa dostawy (zamówienia): ……………………………………………………………………………………….. Przedmiotem zamówienia była dostawa, podłączenie i konfiguracja serwera/ów - TAK / NIE* (*skreślić niewłaściwe) | …………………………… złotych brutto |  |  |

…........................................................... 	 ............................................................

(miejscowość, data)                                                                     (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

- Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

- W przypadku wskazania przez wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

O F E R T A

Nazwa i adres Wykonawcy

(w przypadku oferty składanej wspólnie ze wskazaniem Pełnomocnika Wykonawców):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

NIP .................................................... REGON ............................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

......................................................................................................................................

Numer telefonu: (    ) ...................................................................................................

Numer faksu: (    ) .......................................................................................................

e-mail .................................@........................................................................................

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy*):

…………………………………………………………………………………………………..

(*wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, w przypadku konsorcjum proszę wpisać dla każdego z konsorcjantów odrębnie)

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;

- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;

- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii należy wpisać „duże“.

Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr postępowania DE-WZP.261.22.2017.RB, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ oraz załączoną Tabelą techniczną zamówienia, za cenę:

| Opis | Liczba sztuk | Cena jedn. brutto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwer pod wirtualizację | 2 |  |  |
| Serwer pod rozbudowę systemu kopii zapasowych | 1 |  |  |
| RAZEM cena brutto | 3 |  |  |
| Słownie złotych: | ………….………………………………………………. złotych |

Wskazane ceny jednostkowe brutto i obliczone na ich podstawie wynagrodzenie obejmują wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia.

Okres oferowanej gwarancji na serwery ich podłączenie i konfigurację: ……… miesięcy (wymagane minimum 24 miesiące).

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeżeli dotyczy):…………………………………………………………………….

........................................................................................................................................

(Brak wpisu powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców).

Podwykonawcą będzie:

…………………………………………………………………………………………………

(Wpisać nazwę i dane adresowe)

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oferta wraz z załącznikami zawiera ………..… ponumerowanych stron.

- Informacje zawarte na stronach od nr ……. do nr….… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***.

(***pozostawienie bez uzupełnienia oznacza, iż wszystkie strony oferty są jawne. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia)

- Oświadczam, iż jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia nie później niż w chwili składania informacji Zamawiającemu, może spowodować nie uznanie przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa osobom trzecim.

…………..............................................................

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Do niniejszej oferty załączamy:

      - oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,

      - tabelę techniczną zamówienia.

      - …

# Footnotes

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować jeden z trzech wariantów:

- zainstalowane 256 GB pamięci RAM oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe 512 GB

- zainstalowane 384 GB pamięci RAM oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe 384 GB

- zainstalowane 512 GB pamięci RAM oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe 256 GB