Załącznik nr 1A do SIWZ

Tabela techniczna zamówienia – CZĘŚĆ 1

(integralna część oferty)

Serwer (jedna sztuka)

Nazwa producenta: ……………………………………………………….

Oferowany model: …………………………………………………………

| Lp. | Nazwa komponentu inne wymagania | Opis wymagań minimalnych każdego z serwerów | Parametry techniczne oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa ze wszystkimi komponentami umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack Wysokość maksymalnie 2U Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack | spełnia/nie spełnia * wysokość ……U (max 2U) spełnia/nie spełnia * |
|  | Płyta główna | Dwuprocesorowa, z możliwością instalacji procesorów min 28-rdzeniowych. Możliwość instalacji minimum 7 złącz PCI Express za pomocą tzw. riser-cards. Serwer w ramach złącz PCI Express musi potrafić obsługiwać 2 karty podwójnej szerokości GPU dla optymalizacji związanej z infrastrukturą VDI. Jedno ze złącz PCI Express może być realizowane poprzez tzw. slot klasy LOM o ile wspiera instalację kart sieciowych 4 portowych 10Gbit/s. Przynajmniej jeden ze slotów PCI musi być typu Low-Profile. Możliwość integracji dedykowanej, szybkiej wewnętrznej pamięci SSD przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) – musi istnieć możliwość instalacji dwóch pamięci pracujących jako macierz RAID1 (mirror); Pamięć ta musi być zgodna (poziom sterowników i HCL) z oprogramowaniem VMware vSphere 6.5 i nowszym. | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Procesory | Zainstalowane dwa procesory w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min 1070 pkt (każdy CPU), min 29 pkt (każdy wątek przy wyłączonym HyperThreading). Każdy procesor musi posiadać minimum 24,5 MB pamięci SmartCache oraz wspierać pamięci typu DDR4 2666 MHz. Dodatkowo pojedynczy rdzeń procesora w trybie Turbo musi pracować z prędkością co najmniej 3.70 GHz. | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane min. 128 GB pamięci RAM typu DDR4 Low-Power Registered (LRDIMM) oraz możliwość rozbudowy pamięci o dodatkowe 640 GB wykorzystując kości o rozmiarze nie większym niż 32GB bez wymiany dostarczonych pamięci Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 1.4TB pamięci RAM DDR4 | Producent i model: ……………………………… Rozmiar pojedynczej kości pamięci RAM ……………… GB Zainstalowane ….. GB pamięci RAM typu DDR4 Low-Power Registered (LRDIMM) (min. 128 GB) spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Dyski twarde | Minimum 24 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5. Minimum 4 z 24 wnęk muszą umożliwiać instalację dysków NVMe 2.5 cala o pojemności minimum 3,2 TB (każdy), hotplug. | spełnia/nie spełnia * |
|  | Nośniki dostarczone wraz z serwerem | Dwa nośniki Flash/SSD 32GB pracujące jako Mirror (RAID 1) przeznaczone na instalację VMware ESXi. Odpowiednie komponenty dla realizacji RAID 1 muszą być zainstalowane w serwerze. Nośniki nie mogą zajmować slotów SFF na dyski twarde oraz muszą wykorzystywać interfejs M.2 lub mSATA. | Producent i model: ……………………………… Wykorzystywany interfejs: …………… (M.2 lub mSATA) spełnia/nie spełnia * |
|  | Kontrolery LAN | Minimum 4 porty 1GE Ethernet RJ-45. | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  |  | FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT: Serwer posiada minimum 2 porty 10GE Ethernet na wkładki SFP+ (z wkładkami typu SR) | spełnia/nie spełnia * |
|  |  | FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT: W ramach serwera wspieranych jest minimum 7 wirtualnych kart w ramach jednej karty posiadającej minimum 2 porty 10GE Ethernet na wkładki SFP+ (z wkładkami typu SR) | spełnia/nie spełnia * |
|  | Kontrolery I/O | Minimum 2 porty Fibre Channel 8Gbps lub 16Gbps z wkładkami SWL (multimode) | Producent i model: ……………………………… Liczba portów Fibre Channel 8Gbps lub 16Gbps z wkładkami SWL (multimode) …… (min. 2) spełnia/nie spełnia * |
|  | Porty | zintegrowana karta graficzna 1 port szeregowy RS232 2 x min. USB 3.0 zewnętrzne z tyłu obudowy 1 x min. USB 2.0 zewnętrzne z przodu obudowy 1 x VGA (DB15) zewnętrzne z tyłu i 1 x VGA (DB15) zewnętrzne z przodu obudowy 1 x min. USB 3.0 zewnętrzne z przodu obudowy (FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT) Zamawiający nie dopuszcza aby zewnętrzne porty były rozszywane za pomocą specjalistycznych, niestandardowych kabli. | spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * |
|  | Zasilanie | Zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy minimalnej 1100W każdy (jednak nie większej niż 1400W). | spełnia/nie spełnia * |
|  | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o następujących funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Karta zarządzająca musi wspierać monitoring karty RAID (logiczne volumeny, fizyczne dyski, grupy RAID) jeśli takowa jest zainstalowana w serwerze Jeśli wymagane są licencje dla wyżej opisanych funkcjonalności – należy je dostarczyć wraz z serwerem | spełnia/nie spełnia * |
|  |  | FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT: Przekierowanie konsoli graficznej oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów bez konieczności wykorzystania technologii Java (wtyczki) po stronie przeglądarki www Zamawiającego | spełnia/nie spełnia * |
|  |  | FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT: Serwer jest zgodny z oprogramowaniem do zarzadzania serwerem Lenovo XClarity Administrator Vurtual Appliance posiadanym przez Zamawiającego | spełnia/nie spełnia * |
|  | Wspierane OS | VMWare ESXi 6.5 – wymagana certyfikacja VMware. Zamawiający posiada odpowiednie licencje VMware – takowe nie muszą być dostarczane razem z serwerem | spełnia/nie spełnia * |
|  | Wkładki do przełączników/ patchcordy | 2 wkładki typu Ethernet SFP+ 10Gbit/s do przełączników Arista 7050SX posiadanych przez Zamawiającego. Wkładki muszą działać z posiadanymi przełącznikami oraz nie naruszać warunków wsparcia – nie są dozwolone zamienniki firm trzecich. Wkładki wielomodowe do 300 m. 4 patchcordy światłowodowe OM4, Duplex, LC/PC, multimode, długość 7 metrów | spełnia/nie spełnia * |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy gwarancji świadczonej przez producenta, bądź partnera serwisowego legitymującego się dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownej autoryzacji, obejmująca serwis sprzętowy oraz wsparcie dla nowych wersji oprogramowania. Gwarancja liczona jest od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru dostawy. Standardowy czas przystąpienia do naprawy – następny dzień roboczy od zgłoszenia awarii (w godzinach pracy Zamawiającego). Standardowy czas naprawy wynosi 1 dzień roboczy od dnia przystąpienia do naprawy. Możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego (24x7). Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. Pozostałe warunki gwarancji i serwisu zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy. | spełnia/nie spełnia * |

*niepotrzebne skreślić

…………..............................................................

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2A do SIWZ

Tabela techniczna zamówienia – CZĘŚĆ 2

(integralna część oferty)

Macierz dyskowa (jedna sztuka)

Nazwa producenta: ……………………………………………………….

Oferowany model: …………………………………………………………

| Lp. | Nazwa komponentu, inne wymagania | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Obudowa ze wszystkimi komponentami umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack 19”. Nie więcej niż 4U w szafie 19”. | spełnia/nie spełnia * |
| 2. | Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w minimum 32GB cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego/kondensatorowego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash. | spełnia/nie spełnia * - pamięć cache na kontroler: …… GB (min. 32GB) spełnia/nie spełnia * |
| 3. | Dyski | Liczba obsługiwanych dysków przez macierz: Obudowa kontrolera: minimum 12 dysków w zatokach 3,5” Obsługiwane muszą być dodatkowe półki dyskowe z zatokami 3,5” (wielkość maksymalna 4U) obsługujące 12 lub 16 dysków, jak i półki dyskowe wysokiej gęstości z minimum 60 zatokami 3,5” (wielkość maksymalna 4U). | spełnia/ nie spełnia * - Liczba obsługiwanych dysków w obudowie kontrolera: ….. dysków w zatokach 3,5” (min. 12 dysków) spełnia/ nie spełnia * |
| 4. | Obsługa dysków | Macierz musi obsługiwać dyski rotacyjne SAS, NL-SAS, SATA 2,5” i 3,5” oraz dyski SSD SAS/SATA. Macierz musi ponadto wspierać dyski: - SAS 12Gbit/s min: 1.8TB 10000rpm - NL-SAS 12Gbit/s min : 8TB 7200rpm, 10TB 7200rpm, 12TB 7200rpm - SATA min: 8TB 7200rpm - SSD SAS 12Gbit/s min: 3.2TB - SSD SATA min. 1.9TB Macierz musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 250 dysków. | spełnia/nie spełnia * spełnia/nie spełnia * Możliwość rozbudowy do …. dysków (min. 250) |
| 5. | Pojemność | Wymagane jest dostarczenie macierzy dyskowej posiadającej minimum 6 dysków o minimalnej pojemności 10TB NL-SAS z interfejsem 12Gb/s. 6 dysków o minimalnej pojemności 2.4TB SAS z interfejsem 12Gb/s 2 dysków o minimalnej pojemności 1.6TB SSD z interfejsem 12Gb/s i dwpd >=3 | Ilość dysków NL-SAS z interfejsem 12Gb/s …… (min. 6) o pojemności ….. (min. 10 TB) Ilość dysków SAS z interfejsem 12Gb/s …… (min. 6) o pojemności ….. (min. 2.4 TB) Ilość dysków NL-SAS z interfejsem 12Gb/s …… (min. 2) o pojemności ….. (min. 1.6 TB) |
| 6. | Interfejsy hosta | Oferowana macierz musi posiadać minimum: - 4 porty FC dla każdego kontrolera, obsadzone modułami światłowodowymi SFP+ 8 Gb/s MultiMode, - port rozszerzeń SAS 12 Gb/s (do podłączenia półek dyskowych) dla każdego kontrolera | spełnia/nie spełnia * |
|  |  | FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT: Macierz, poza wymaganymi portami FC, posiada zainstalowane dodatkowe minimum 4 porty (dla każdego kontrolera) Ethernet dla iSCSI. | spełnia/nie spełnia * |
| 7. | RAID | Macierz musi obsługiwać RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 lub 60 lub DP-RAID. | spełnia/nie spełnia * |
| 8. | Obsługiwane protokoły | Macierz musi obsługiwać natywny protokół FC oraz iSCSI – jeśli wymagane są licencje Wykonawca dostarczy je wraz z macierzą. | spełnia/nie spełnia * |
| 9. | Niezawodność macierzy | Krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, moduły komunikacyjne w półkach dyskowych, zasilacze muszą być redundantne, tak aby awaria pojedynczego elementu nie uniemożliwiała funkcjonowania całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy bez przerywania dostępu do danych. | spełnia/nie spełnia * |
| 10. | Interfejs użytkownika | Graficzny interfejs dostępny przez przeglądarkę oraz interfejs tekstowy przez szyfrowane połączenie (HTTPS). Musi istnieć możliwość bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. Dane o parametrach utylizacji macierzy muszą być dostępne w interfejsie GUI. | spełnia/nie spełnia * |
| 11. | Oprogramowanie zarządzające | Wymagane jest aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI oraz CLI (konsola szeregowa RS232 lub RJ45 oraz SSH). Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. Musi istnieć możliwość bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. | spełnia/nie spełnia * |
| 12. | Aktualizacje mikrokodu | Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych macierzy i przerywania pracy aplikacji. | spełnia/nie spełnia * |
| 13. | Konfiguracja przestrzeni dyskowej | Macierz musi zapewniać funkcjonalność udostępniania przestrzeni bez konieczności fizycznego alokowania wolnego miejsca na dyskach (thin provisioning). Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla całej macierzy w maksymalnej konfiguracji (pojemność). Macierz musi wspierać funkcję: • Auto-Tieringu (okresowe przenoszenie bloków pomiędzy dyskami wolnymi i szybkimi) – jeżeli funkcjonalność wymaga licencji nie jest wymagane jej dostarczenie na tym etapie postępowania, lub • SSD-Cache dla operacji odczytu dla minimalnej pojemności – 2 TB (jeżeli funkcjonalność wymaga licencji nie jest wymagane jej dostarczenie na tym etapie postępowania). Macierz musi obsługiwać LUN Mapping. Sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu powinny być dostępne dla podłączanych systemów operacyjnych. Macierz musi wspierać obsługę minimum 2000 LUN. Macierz musi posiadać funkcjonalność zwiększania rozmiaru wolumenów | spełnia/nie spełnia * |
| 14. | Kopie migawkowe | Macierz powinna zapewniać wykonywanie kopii migawkowych. Rozwiązanie ma automatycznie powiększać kopie migawkowe razem z przyrostem danych (tzw. delta). Jeśli wymagana jest licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności, wykonawca dostarczy ją wraz z macierzą. | spełnia/nie spełnia * |
| 15. | Replikacja | Macierz musi wspierać mechanizm lokalnej replikacji w ramach macierzy. Jeśli funkcja wymaga licencji należy ją dostarczyć wraz z macierzą. Macierz musi wspierać mechanizm zdalnej replikacji z poziomu macierzy na drugą zapasową macierz, w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym. Licencja na powyższą funkcjonalność nie jest wymagana na tym etapie zamówienia. | spełnia/nie spełnia * |
| 16. | Monitorowanie pracy | Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie w zakresie dostarczanej macierzy dyskowej zasobów blokowych. Wymagana jest funkcjonalność monitorowania co najmniej w zakresie: Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana; Przestrzeni macierzy j.w. z podziałem na poszczególne grupy RAID/wolumeny, Wydajności – mierzonej w IOPS oraz MB/s dla zasobów blokowych; | spełnia/nie spełnia * |
| 17. | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows Server® oraz Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESXi®. | spełnia/nie spełnia * |
| 18. | Inne | Musi zostać dostarczone kompletne rozwiązanie wraz z wszystkimi niezbędnymi podzespołami, kablami, szynami RACK, oprogramowaniem i dokumentacją. Wszystkie wymienione w niniejszej tabeli parametry i funkcjonalności muszą być dostępne w dostarczonym rozwiązaniu. Jeśli w tym celu wymagane są jakieś licencje to muszą zostać dostarczone wraz z macierzą (poza przypadkami wskazanymi wprost przy opisie danej funkcjonalności). Wszystkie dostarczone licencje powinny być bezterminowe. Wymienione podzespoły, muszą umożliwić podłączenie macierzy w istniejącej infrastrukturze zamawiającego. 4 patchcordy światłowodowe OM4, Duplex, LC/PC, multimode, długość 7 metrów | spełnia/nie spełnia * |
| 19. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy gwarancji producenta, bądź partnera serwisowego legitymującego się dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownej autoryzacji, obejmująca serwis sprzętowy oraz wsparcie dla nowych wersji oprogramowania. Gwarancja liczona jest od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru dostawy. Standardowy czas przystąpienia do naprawy – początek następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. Standardowy czas naprawy wynosi 1 dzień roboczy od dnia przystąpienia do naprawy. Możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego (24x7). Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. Macierz musi posiadać subskrypcje dla dostarczonego z macierzą oprogramowania oraz zapewniony dostęp do portalu serwisowego producenta umożliwiające uzyskanie dokumentacji technicznej urządzenia i systemu operacyjnego, aktualizacji firmware, bazy wiedzy przez cały okres objęcia gwarancją. | spełnia/nie spełnia * |

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę serwera i macierzy dyskowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej (zamówienie podzielone na dwie części) – postępowanie nr DE-WZP.261.21.2018.JC, oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.     …………………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	…………………………………………

(podpis)

Uwaga! Oświadczenie w zakresie pkt. 1 i 2 zobligowany jest wypełnić każdy Wykonawca, oświadczenie w zakresie pkt. 3 wypełnia wykonawca wyłącznie w sytuacji spełnienia wskazanych w tym oświadczeniu przesłanek.

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 		…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwera i macierzy dyskowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej (zamówienie podzielone na dwie części) – postępowanie nr DE-WZP.261.21.2018.JC, oświadczam, co następuje:

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ust. 2 Rozdziału 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.           …………………………………………

(podpis)

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ust. 2 Rozdziału 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 	…………………………………………

(podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień złożenia oferty i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.    	…………………………………………

(podpis)

Uwaga! Oświadczenie C w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powinno być złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a oświadczenia D wypełnia wykonawca wyłącznie w sytuacji spełnienia wskazanych w tym oświadczeniu przesłanek.

Załącznik nr 4A do SIWZ*

Zamawiający:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy *

składane na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Oświadczam, że dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:

- ** - https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),

- ** - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx (dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])

- ** - ………………………………………………… (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

[** - proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy]

W związku z powyższym wnoszę o samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, z ww. bazy danych.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.            	…………………………………………

(podpis)

* Oświadczenie fakultatywne. Zgodnie z § 10 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126): W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww. rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Załącznik nr 5 do SIWZ

….……………………………………

(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

„WZÓR”

WYKAZ DOSTAW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę serwera i macierzy dyskowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej (zamówienie podzielone na dwie części)”, numer postępowania DE-WZP.261.21.2018.JC.

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu dostawy (zamówienia) | Wartość brutto dostawy (zamówienia) w PLN | Data wykonania dostawy (zamówienia) (dd.mm.rrrr) | Odbiorca dostawy (zamówienia) (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa dostawy (zamówienia): ……………………………………………………………………………………….. Przedmiotem zamówienia była dostawa, podłączenie i konfiguracja serwera/ów lub macierzy dyskowej/ych - TAK / NIE* (*skreślić niewłaściwe) | Całkowita wartość umowy brutto:………………..…zł w tym wartość dostawy, podłączenia i konfiguracji serwera/ów lub macierzy dyskowej/ych nie mniejsza niż 80 000,00 zł brutto - TAK / NIE* |  |  |
| 2. | Nazwa dostawy (zamówienia): ……………………………………………………………………………………….. Przedmiotem zamówienia była dostawa, podłączenie i konfiguracja serwera/ów lub macierzy dyskowej/ych - TAK / NIE* (*skreślić niewłaściwe) | Całkowita wartość umowy brutto:………………..…zł w tym wartość dostawy, podłączenia i konfiguracji serwera/ów lub macierzy dyskowej/ych nie mniejsza niż 80 000,00 zł brutto - TAK / NIE* |  |  |

…........................................................... 	                  ............................................................

(miejscowość, data)                                                                     (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

- Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

- W przypadku wskazania przez wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

O F E R T A

Nazwa i adres Wykonawcy ………………………………………………………………….

(w przypadku oferty składanej wspólnie ze wskazaniem Pełnomocnika Wykonawców):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

NIP .................................................... REGON ............................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................

Imię/imiona i nazwisko/a osoby/ób upoważnionej/ych, które podpisały ofertę:……………………….……………………………………………………………..

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

......................................................................................................................................

Numer telefonu: (    ) ...................................................................................................

Numer faksu: (    ) .......................................................................................................

e-mail .................................@........................................................................................

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy*):

…………………………………………………………………………………………………..

(*wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, w przypadku konsorcjum proszę wpisać dla każdego z konsorcjantów odrębnie)

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;

- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;

- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii należy wpisać „duże“.

Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę serwera i macierzy dyskowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej (zamówienie podzielone na dwie części), nr postępowania DE-WZP.261.21.2018.JC, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ oraz załączoną Tabelą techniczną zamówienia, za:

CZĘŚĆ 1 - SERWER

| Cena brutto za część I zamówienia (serwer) | …………………………………………… złotych |
| --- | --- |
| Okres oferowanej gwarancji na serwery, ich podłączenie i konfigurację: ……… miesięcy (wymagane minimum 36 miesięcy) . | …………………………………………. miesięcy |

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeżeli dotyczy):……………………………………………………...………………….

.............................................................................................................................................

(Brak wpisu powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców)

Podwykonawcą będzie:

………………………………………………………………….……………………………………

(Wpisać nazwę i dane adresowe)

CZĘŚĆ 2 - MACIERZ

| Cena brutto za część II zamówienia (macierz dyskową) | …………………………………………… złotych |
| --- | --- |
| Okres oferowanej gwarancji na macierz dyskową, ich podłączenie i konfigurację: ……… miesięcy (wymagane minimum 36 miesięcy) . | …………………………………………. miesięcy |

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeżeli dotyczy):……………………………………………………...………………….

.............................................................................................................................................

(Brak wpisu powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców)

Podwykonawcą będzie:

………………………………………………………………….……………………………………

(Wpisać nazwę i dane adresowe)

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oferta wraz z załącznikami zawiera ………..… ponumerowanych stron.

- Informacje zawarte na stronach od nr ……. do nr….… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**.

(**pozostawienie bez uzupełnienia oznacza, iż wszystkie strony oferty są jawne. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia).

- Oświadczam, iż jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia nie później niż w chwili składania informacji Zamawiającemu, może spowodować nie uznanie przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa osobom trzecim.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.***

(***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…………..............................................................

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Do niniejszej oferty załączamy:

      - Oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,

      - Tabelę techniczną zamówienia.

      - …

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).